|  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МИЛЕНИНА ВИКТОРИЯ АНДРЕЕВНА Юридический адрес: 355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 23/3, 14 ИНН: 234207360178, БИК:040702615, Расчетный счет: 40802810760100011427, банк: Ставропольское отделение №52ЗО ПАО Сбербанк, к/с: 30101810907020000615 |
| --- | --- |

| РАЗРАБОТАНО: ИП Миленина В.А. Руководитель __________ /В. А. Миленина/ «_____» апреля 2023г. | УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края ________________/П.А.Шитухин/ «_____» апреля 2023г. |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НОВОРОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(Актуализация на 2023 г.)

2023г.

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 8 |
| ВВЕДЕНИЕ | 12 |
| ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 19 |
| 1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа | 19 |
| 1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 19 |
| 1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 24 |
| 1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 24 |
| 1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 25 |
| 1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений | 27 |
| 1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды | 29 |
| 1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) | 30 |
| 1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям | 34 |
| 1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды | 35 |
| 1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 36 |
| 1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | 36 |
| 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 36 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения | 36 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 36 |
| 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов | 38 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | 42 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке | 42 |

| 1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) | 44 |
| --- | --- |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов | 45 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 45 |
| 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета | 50 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа | 53 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов | 54 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | 57 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды | 57 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам | 58 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно- делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами | 59 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке | 62 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения | 63 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам | 64 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | 65 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 65 |
| 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам | 65 |
| 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения | 66 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения | 67 |

| 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | 69 |
| --- | --- |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 70 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование | 71 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | 73 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 73 |
| 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | 73 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 73 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | 74 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | 76 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | 76 |
| 1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | 77 |
| 1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения | 77 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения | 81 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 82 |
| ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 84 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа | 84 |
| 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны | 84 |
| 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений | 85 |
| 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения | 86 |
| 2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | 86 |
| 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | 86 |
| 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | 87 |

| 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | 88 |
| --- | --- |
| 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения | 90 |
| 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа | 90 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения | 91 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | 91 |
| 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения | 91 |
| 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | 91 |
| 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей | 92 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений | 93 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод | 94 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | 94 |
| 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения | 94 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам | 94 |
| 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | 94 |
| 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | 95 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | 95 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 95 |
| 2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий | 97 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | 98 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения | 99 |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение | 99 |
| 2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование | 101 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | 103 |

| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | 103 |
| --- | --- |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 103 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | 103 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | 104 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 105 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 106 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 107 |

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского округа, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

ВВЕДЕНИЕ

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги водоснабжения и водоотведения основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной и промышленной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема водоснабжения и водоотведения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Новорождественском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения коммунальной инфраструктуры: источники водоснабжения, насосные станции, резервуары чистой воды, водонапорные башни, магистральные и разводящие сети водопровода.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоотведения коммунальной инфраструктуры: коллекторы и внутриквартальные и внутридворовые сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Целью разработки схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности систем централизованного горячего водоснабжения, централизованного холодного водоснабжения, систем централизованного водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Документация по развитию инженерных сетей в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» актуализируется в составе Схемы водоснабжения и Схемы водоотведения Новорождественского сельского поселения на период 2023-2036 гг. разработана в соответствии с:

– Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

– »Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденные постановлением Правительства РФ №782 от 05 сентября 2013 года;

– Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Федеральным Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 21 декабря 2021 года)
(редакция, действующая с 1 января 2023 года);

# – Постановление Правительства РФ от14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов» (ред. от 30.12.2022г.);

– СП 131.13330.2020. Строительная климатология;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

– СП 31.13330.2021 Водоснабжение, наружные сети и сооружения;

– СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

– СН РК 4.01-03-2013. Водоотведение. Наружные сети и сооружения;

– Государственные сметные нормативы, укрепленные нормативы, цены строительства НЦС 81-02-14-2023 Часть 14. Сети водоснабжения и канализации;

– МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.;

– «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644 (с изменениями на 30 ноября 2021 года);

– «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 г. № 776 (с изменениями на 22 мая 2020 года).

## Природные условия

Физико-географическая характеристика

Новорождественское сельское поселение расположено на северо-западе Тихорецкого района. На севере поселение граничит с Павловским муниципальным районом, с юга-запада  – с Выселковским муниципальным районом.  С восточной стороны имеет общую границу с Фастовецким сельским поселением.

На территории Новорождественского сельского поселения расположено два населенных пункта: станица Новорождественская – административный центр сельского поселения и поселок Челбас.

Гидрография сельского поселения представлена рекой Челбас.

Основной отраслью экономики Новорождественского сельского поселения является сельское хозяйство. На территории сельского поселения зарегистрировано 10 предприятий, в том числе по видам деятельности: промышленное производство – 3, сельское хозяйство – 4, транспорт и связь – 1, розничная, оптовая торговля и общественное питание – 2.

На территории сельского поселения зарегистрировано 43 крестьянско-фермерских хозяйства, а также 2221 личное подсобное хозяйство.

С востока на юго-запад через территорию сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения 23 РМ-06 «ст. Журавская –
г. Тихорецк».

В северо-восточной части поселения проходит железнодорожная магистраль «Ростов – Минеральные Воды – Баку», которая обеспечивает основные железнодорожные связи Европейской части России с Каспийским побережьем Кавказа. Вдоль южной границы проходит участок Северо-Кавказской железнодорожной дороги «Краснодар – Волгоград».  В поселке Челбас имеется железнодорожная станция.

Климат

По климатическому районированию для строительства согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» сельское поселение Новорождественское относится к району III-б, для которого характерны: среднемесячная температура самого холодного месяца января, составляет минус 3,50С; самого теплого – июля 23,30С. Абсолютный плюс температуры воздуха летом +420С; абсолютный минимум зимой – минус 340С.

Климат с умеренно теплым  летом и умеренно-мягкой зимой, для которого характерны:

- Среднегодовая температура воздуха – 10,30С;

- Среднемесячная температура воздуха в январе – 3,50С;

- Абсолютный плюс температуры воздуха +420С;

- Абсолютный минимум – 340С;

- Среднегодовое количество осадков – 603 мм;

- Среднегодовая скорость ветра – 5,1 м/с;

Наибольшие скорости ветра отмечаются в зимне-весенний период. Среднее число дней в году с сильными ветрами (больше 15 м/с) – 29, наименьший – 53. Преобладающее направление ветров восточное (в осенне-зимний период) и западное (в весенне-летний период).

# Нормативная глубина промерзания грунта 0,8 м.

Климатические условия поселения строительных ограничений не вызывают и благоприятны для выращивания районированных сельскохозяйственных культур.

Характерные сильные восточные и северо-восточные ветры должны учитываться при промышленном, производственном и жилищном строительстве.

# Гидрология

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена рекой Челбас и ее притоками.

Бассейн р. Челбас расположен в северо-восточной части края и состоит из 13 водотоков.

Река протекает по территории  Каневского, Ленинградского, Павловского, Тихорецкого и Кавказского районов.

Исток ее находится вблизи северной окраины станицы Темижбекской, примерно в 4 км от реки Кубани на северо-западе острога Ставропольской возвышенности. Высота возвышенности 70-170 м. Средняя высота водосбора – 83 м.

Вначале Челбас течет на северо-запад, но у станицы Новоплатнировской меняет направление на западное и, не доходя до Азовского моря, образует ряд небольших лиманов, смыкающихся через плавни с лиманами Сладким, Горьким и Кущеватым, которые посредством Челбасского гирла соединяются с обширным Бейсугским лиманом, гидрологически связанным с Азовским морем. Длина реки Челбас- 288 км. Водосборный бассейн ее симметричный и имеет площадь в 3950 км 2. Основные правобережные притоки р. Челбас – небольшие речки Борисовка и Тихонькая. Слева в нее впадает у станицы Каневской река Средний Челбас. Густота речной сети незначительна и равна 0,02-0,03 км/км2, при наибольшем значении в среднем течении реки Челбас.

На реке Челбас и ее притоках построено около 120 прудов, используемых для обводнения и рыбоводства. Сильно заросшая и заиленная Челбас являет яркий пример реки, находящейся в состоянии «старости» и угасания.

Реки сельского поселения относятся к категории типичных равнинных степных рек. Питаются реки, в основном, атмосферными осадками в виде дождя и снега, и отчасти, грунтовыми водами.

В соответствии с характером питания, водный режим рек не постоянен, характеризуется ярко выраженным весенним половодьем и низким стоком в летний период.

Зимой реки замерзают, причем ледостав наступает, обычно вначале декабря, а освобождаются ото льда в марте.

Реки заилены, перегорожены плотинами, заросшие гидрофильной растительностью. Воды рек не пригодны для хозяйсгвенно-питьевых целей и мало пригодны для технических нужд и орошения.

ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

• добыча воды;

• хранение воды в специальных резервуарах;

• подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения сельского поселения происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территорий, требуемых расходов воды на разных этапах развития сельского поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО).

Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов:

– первого – строгого режима,

– второго и третьего – режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом системы водоснабжения Новорождественского сельского поселения являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам.

Они идут в направлении движения основных потоков воды.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Сеть водопровода Новорождественского сельского поселения имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения Новорождественского сельского поселения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

• хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

• тушение пожаров.

Важнейшей задачей при организации системы водоснабжения Новорождественского сельского поселения является расчет потребностей в воде, объемов водопотребления на различные нужды хозяйства. Для систем водоснабжения Новорождественского сельского поселения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

• максимальному водопотреблению в сутки – максимальному, среднему и минимальному часовым расходам, а также максимальному часовому расходу и расчетному расходу воды на нужды пожаротушения;

• среднему водопотреблению в сутки – среднему часовому расходу воды;

• минимальному водопотреблению в сутки – минимальному часовому расходу воды.

В настоящее время на территории Новорождественского сельского поселения осуществляется безрежимная подача воды.

Система водоснабжения Новорождественского сельского поселения представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Станица Новорождественская

Система водоснабжения станицы Новорождественская зонально-централизованная, с 8 источниками питания. Первый источник питания системы водоснабжения расположен в районе семенного завода. Водозаборный  узел состоит из артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием, а также водонапорной башни.

Второй источник питания системы водоснабжения расположен на ул. Рабочая. Водозаборный  узел состоит из одной артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием и водонапорной башни.

Третий и четвертый источники питания системы водоснабжения расположены на ул. Спортивная. Водозаборные  узлы состоит из одной артезианской скважины и водонапорной башни со скважины аналогичной мощности.

Пятый источник питания системы водоснабжения расположен на ул. Ленина. Водозаборный узел состоит из одной артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием, водонапорной башни и резервуара для хранения воды.

Шестой источник питания системы водоснабжения расположен на
ул. Первомайская. Водозаборный  узел состоит из одной артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием, водонапорной башни и резервуара для хранения воды.

Седьмой источник питания системы водоснабжения расположен на ул. Фрунзе (севернее мастерской по ремонту техники). Водозаборный  узел состоит из одной артезианской скважины с установленным водоподъемным оборудованием, а также водонапорной башни.

На всех водозаборных узлах водоочистные установки отсутствуют. В южной и в юго-западной части станицы, на территории животноводческого комплекса,  расположены две локальные водокачки (артезианская скважина с водонапорной башней). Водоочистные сооружения на них также отсутствуют.

Износ водозаборных сооружений составляет 70%.

Водопроводная сеть выполнена кольцевой из асбестоцементных, стальных, чугунных и полиэтиленовых труб диаметрами 50-160 мм, суммарной протяженностью 60,4 км.

Износ водопроводных сетей составляет 80%.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено, наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

наличие нескольких источников водоснабжения и кольцевой сети водопровода обеспечивает надёжность системы водоснабжения;

использование полиэтиленовых трубопроводов в разводящей сети водопровода продлевает срок его службы.

Отрицательные стороны:

большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения;

наличие нескольких источников водоснабжения существенно увеличивает эксплуатационные затраты;

первый источник водоснабжения, расположенный в юго-западной части населенного пункта, находится в санитарно-защитной зоне животноводческого комплекса.

Выводы: учитывая темпы развития и ветхое современное состояние системы водоснабжения, а также нарушения санитарных норм, выявленные на территории забора подземных вод, требуется выполнить строительство нового единого водозаборного узла и замену водопроводной магистральной сети водоснабжения.

Поселок Челбас

Система водоснабжения п. Челбас централизованная; источником питания является водозаборный узел системы водоснабжения п. Газырь.

Вода подается потребителю без предварительной очистки.

Водопроводная сеть выполнена тупиковой из асбестоцементных, чугунных и полиэтиленовых труб диаметром 32–100 мм, суммарной протяженностью 5,6 км.

Износ водопроводных сетей составляет 40%.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

использование полиэтиленовых трубопроводов в разводящей сети водопровода продлевает срок его службы.

Отрицательные стороны:

износ водозаборного оборудования – источника водоснабжения п. Челбас, резко снижает надёжность системы водоснабжения;

наличие удаленного источника водоснабжения и тупиковой сети водопровода значительно снижает надёжность системы водоснабжения.

Выводы: учитывая темпы развития и ветхое современное состояние системы водоснабжения, требуется выполнить строительство нового единого водозаборного узла и замену водопроводной магистральной сети водоснабжения.

1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система холодного водоснабжения – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

В настоящее время территория Новорождественского сельского поселения охвачена централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением:

– в зоне капитальной застройке на 100%;

– в зоне индивидуально-жилищного строительства на 90%.

Однако возможность технологического подключения к централизованной системе водоснабжения на существующую дату имеется у каждого введенного в эксплуатацию объекта капитального строительства.

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводят новые понятия в сфере водоснабжения:

• «технологическая зона водоснабжения» – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

• «централизованная система холодного водоснабжения» – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

• «нецентрализованная система холодного водоснабжения» – сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения Новорождественского сельского поселения существует 2 технологические зоны водоснабжения, представленные водопроводом в ст. Новорождественская и п. Челбас.

В этих зонах осуществляется подъём и передача потребителю водных ресурсов.

Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в ст. Новорождественская и п. Челбас служат подземные воды. Вода, поднятая из скважин напрямую по трубам, попадает к потребителям, без какой-либо очистки. При этом, качество воды не соответствует требованиям СанПиН.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями Новорождественского сельского поселения, не охваченными централизованными системами водоснабжения.

# Таблица 1 – Сведения о наличии централизованного водоснабжения

| № | Населённый пункт | Численность населения | Обеспеченность услугами централизованного водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | чел. | % |
| 1 | ст. Новорождественская | 7158 | 2455 | 34,3 |
| 2 | п. Челбас | 221 | 75 | 33,9 |

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Техническое обследование централизованных систем горячего и холодного водоснабжения проводится для определения:

- Технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

- Технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

- Экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий;

- Сопоставления целевых показателей деятельности регулируемой организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, утвержденных такой организации целевых показателей деятельности уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, определенном в правилах формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – Правила формирования и расчета целевых показателей) с целевыми показателями деятельности регулируемых организаций, осуществляющих горячее или холодное водоснабжение и использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды, горячей воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона. Сведения о дате последнего технического обследования систем горячего и холодного водоснабжения отсутствуют.

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Система водоснабжения Новорождественского сельского поселения объединенная – хозяйственно-питьевая и противопожарная.

На момент актуализации схемы в станице Новорождественкая имеется:

– 8 артезианских скважин: № 5346; № 4484; № 7022; № 7296; №7896; №7262, №б/н Ростелеком, №б/н ул. Ленина, д. 59;

– 4 водонапорных башни.

Система водоснабжения п. Челбас централизованная; источником питания является водозаборный узел системы водоснабжения п. Газырь.

Водоснабжение в обоих населенных пунктах осуществляется из артезианских скважин с подачей воды в сеть потребителя 2 способами: через водонапорную башню, напрямую.

Буровая скважина – инженерное сооружение, требующее внимательного и квалифицированного обслуживания. Каждая скважина должна обслуживаться одним и тем лицом, прошедшим соответствующую подготовку и знающим устройство, принципы действия сооружения, характерные неисправности и способы их устранения, правила эксплуатации скважины.

Над скважиной сооружается отапливаемое помещение, где размещается станция управления насосом и запорная арматура. Доступ в насосную станцию должен иметь только работник, которому поручена эксплуатация скважины.

Для каждой скважины устанавливается зона санитарной охраны строгого режима, с необходимым ограждением. В пределах зоны запрещается размещать объекты, технику, запрещается водопой скота, водоразбор, стирка белья и др. работы, загрязняющие ее территорию, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», СанПиН 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий должны быть установлены зоны санитарной охраны (ЗСО), в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, согласованные с районным центром Роспотребнадзора. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности сооружений водоподготовки в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территорий должны быть установлены зоны санитарной охраны (ЗСО), в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, согласованные с районным центром Роспотребнадзора.

Водопровод подведен не ко всем домовладениям, остальные дома используют собственные скважины.

Информация о водозаборных и водопроводных очистных сооружениях, расположенных на территории Новорождественского сельского поселения представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Объекты водоснабжения

| Водозабор ный участок | № скважи ны | Производительность м3/сут | Подача м3/час | Насосное оборудование систем водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка насоса | Состояние | Мощность э/д, кВт | Затраты на э/э, кВт | Год установки | Диаметр труб в-п, м |
| МУП «ЖКХ Тихорецкого района» |
| ст. Новорождественская | № 5346 | 600 | 25 | - | Резерв | - | - | 2002 | - |
|  | № 4484 | 600 | 25 | ЭЦВ 8-25-100 | Работа | 8 | - | 1996 | - |
|  | № 7022 | 600 | 25 | ЭЦВ 6-16-110 | Работа | 6 | - | 1982 | - |
|  | № 7296 | 480 | 20 | ЭЦВ 6-16-110 | Работа | 6 | - | 1990 | - |
|  | № 7896 | 480 | 20 | ЭЦВ 6-10-110 | Работа | 6 | - | 1990 | - |
|  | № 7262 | 480 | 20 | ЭЦВ 8-16-140 | Работа | 8 | - | 1950 | - |
|  | б/н Ростелеком | 480 | 20 | ЭЦВ 6-16-110 | Работа | 6 | - | 1992 | - |
|  | б/н ул. Ленина, д. 59 | 480 | 20 | ЭЦВ 8-25-100 | Работа | 8 | - | 1981 | - |
| П. Челбас | водозаборный узел системы водоснабжения п. Газырь | - | - | - | Работа | - | - | - | - |

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов

качества воды

На территории Новорождественского сельского поселения отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды.

Для улучшения качества питьевой воды жители Новорождественского сельского поселения устанавливают у себя в частных домах и квартирах бытовые фильтры для очистки воды, что существенно помогает улучшить химический состав питьевой воды.

По многочисленным результатам анализов воды выявлена высокая потребность в установке системы очистки, водоподготовки и обеззараживания воды на всех водозаборных скважинах. Для гарантированного обеспечения качества питьевой воды в Новорождественском сельском поселении систему обеззараживания воды предлагается реализовать на основе ультрафиолетового излучения.

Контроль качества питьевого водоснабжения

Санитарно-лабораторный контроль за качеством воды в поступающей разводящие сети осуществляется в испытательной лаборатории по контролю за качеством питьевой и сточной воды.

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с п. 3.3 настоящих санитарных правил выбор показателей химического состава питьевой воды, подлежащих постоянному производственному контролю, проводится для каждой системы водоснабжения на основании результатов оценки химического состава воды источников водоснабжения, а также технологии производства питьевой воды в системе водоснабжения.

Расширенные лабораторные исследования воды должны проводится в течение одного года в местах водозабора системы водоснабжения, а при наличии обработки воды или смешения воды различных водозаборов – также перед подачей питьевой воды в распределительную сеть.

Минимальное количество исследуемых проб воды в зависимости от типа источника водоснабжения, позволяющее обеспечить равномерность получения информации о качестве воды в течение года, принимается:

– для подземных источников – 4 пробы в год, отбираемых в каждый сезон;

– для поверхностных источников – 12 проб в год, отбираемых ежемесячно.

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Состояние насосного оборудования – удовлетворительное. Водонапорные башни находятся в удовлетворительном состоянии.

Энергоэффективность подачи воды оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Внедрение автоматизации управления насосными станциями является одним из важнейших направлений в области подачи воды. Визуальный контроль за состоянием технологического оборудования и ручное управление агрегатами не могут обеспечить достаточной надежности и экономичности работы насосных станций. Применение автоматизированного управления насосными станциями дает значительные преимущества:

– повышает бесперебойность, четкость и надежность работы;

– снижает эксплуатационные расходы вследствие уменьшения числа обслуживающего персонала;

– увеличивает срок службы оборудования и приборов благодаря своевременному выключению из работы агрегатов при возникновении неполадок в их работе.

В настоящее время на водозаборах отсутствует автоматическая система подачи воды в сеть.

Надежность работы насосных станций зависит от того, насколько правильно эксплуатируется насосная станция. От четкости работы эксплуатационного персонала станций и диспетчерской службы зависит безопасность и экономичность работы насосной станции, а, следовательно, и системы водоснабжения.

Основные задачи при эксплуатации насосных станций:

• осуществление надежной и бесперебойной работы;

• обеспечение режима работы насосных агрегатов для достижения наиболее экономичных режимов работы насосных станций;

• обеспечение техники безопасности и противопожарных мероприятий;

• выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий.

Для профессионального обслуживания электрооборудования скважин и систем управления насосами необходим обученный персонал.

Источником пополнения средств бюджета предприятия является режим разумной экономии, связанной с сокращением расходов на энергоносители и в частности на электроэнергию.

Учитывая отсутствие системы автоматизации водозаборов на территории Новорождественского сельского поселения, позволяющей оперативно реагировать на изменение объемов расхода воды и экономить энергию, ресурс и время работы оборудования водозаборов, можно сделать вывод о не достаточной энергоэффективности подачи воды в Новорождественском сельском поселении.

Прием поступающей воды для Новорождественского сельского поселения производится в водонапорные башни «Рожновского».

Общий объем водонапорных башен составляет 100 куб.м.

Таблица 3 – Характеристики насосного

| Наименование | Организация | Марка насоса | Количество установленных насосов, шт | Мощность, кВт | Напор на выходе, кг/см2 | Подача, м3 /час | Время работы в год, сут | Затраты на э/э, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «ЖКХ Тихорецкого района» |
| Арт.скв. №5346, ст. Новорождественская, ул. Мичурина, д. 54 | МУП «ЖКХ Тихорецкого района» | В резерве | 1 | - | - | - | - | - |
| Арт.скв. №4484, ст. Новорождественская, ул. Мичурина, д. 54 | МУП «ЖКХ Тихорецкого района» | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 11 | 100 | 25 | 0 | 0 |
| Арт.скв. №7022, ст. Новорождественская, ул. Садовая, д. 2 | МУП «ЖКХ Тихорецкого района» | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 110 | 16 | 0 | 0 |
| Арт.скв. №7296, ст. Новорождественская, ул. Рабочая, д. 1 | МУП «ЖКХ Тихорецкого района» | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 110 | 16 | 0 | 0 |
| Арт.скв. №7896, ст. Новорождественская, ул. Спортивная, д. 12 | МУП «ЖКХ Тихорецкого района» | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 110 | 16 | 0 | 0 |
| Арт.скв. №7262, ст. Новорождественская, ул. Фрунзе | МУП «ЖКХ Тихорецкого района» | ЭЦВ 8-16-140 | 1 | 7,5 | 110 | 16 | 0 | 0 |
| Арт.скв. №б/н, ст. Новорождественская, ул. Бочарова, д. 66 | МУП «ЖКХ Тихорецкого района» | ЭЦВ 6-16-110 | 1 | 7,5 | 110 | 16 | 0 | 0 |
| Арт.скв. №б/н, ст. Новорождественская, ул. Ленина, д. 59 | МУП «ЖКХ Тихорецкого района» | ЭЦВ 8-25-100 | 1 | 11 | 100 | 25 | 0 | 0 |

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение большей части населения Новорождественского сельского поселения холодной питьевой водой осуществляется через централизованную систему сетей водопровода.

Данные сети на территории Новорождественского сельского поселения по большей части являются тупиковыми.

Общая протяженность магистральных и распределительных водопроводных сетей составляет 66,0 км. Средний износ водопроводных сетей составляет 80 %, причиной этому послужил долгий срок эксплуатации водопроводных сетей. Периодически производятся ремонты водопроводных сетей, которые являются вынужденными, по причине прорыва водопроводной трубы. Санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает частые аварии на системах водоснабжения.

Характеристика водопроводных уличных сетей, представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Характеристика водопроводных сетей

| Наименование улиц | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ст. Новорождественская |
| ст. Новорождественская | 6700 | асбестоцемент | 80 | - |
| ст. Новорождественская | 20000 | чугун | 80 | - |
| ст. Новорождественская | 33700 | ПЭТ | 50 | - |
| п. Челбас |
| ул. Ленина | 1470 | асбестоцемент | 80 | - |
| ул. Молодежная | 1250 | сталь, асбестоцемент | 80 | - |
| ул. Южная | 580 | асбестоцемент | 80 | - |

Несмотря на значительный износ сетей водоснабжения в Новорождественском сельском поселении имеется возможность обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям благодаря оперативно проводимым ремонтным работам на сетях.

Положительной стороной в системе водоснабжения Новорождественского СП является то, что система является в основном централизованной. Также имеется резерв артезианских скважин, что обеспечивает надёжность поставки воды.

Отрицательной стороной в системе водоснабжения Новорождественского СП можно выделить:

– отсутствуют приборы учета воды на водозаборах и у части населения, что не позволяет отслеживать динамику водопотребления, % потер воды при транспортировке;

– отсутствуют очистные сооружения, что не позволяет химическому составу питьевой воды соответствовать нормам СанПин и приводит к снижению абонентов водопотребления;

–  значительный износ сетей водоснабжения.

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Действующая в Новорождественском сельском поселении система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии, строительство сетей водовода, прокладка магистральных и распределительных сетей водопровода произведены в 1960 – 1970 годах.

Нормативные сроки службы некоторых сооружений и сетей водопровода и канализации: чугунных трубопроводов – 70 лет, стальных трубопроводов – 30 лет, полипропиленовых трубопроводов – 25-30 лет.

На данный момент на территории Новорождественского сельского поселения существует ряд технологических проблем:

1) Трубопроводы исчерпали ресурс срока службы. Средний износ водопроводных сетей составляет около 80%, что свидетельствует о крайне неудовлетворительном состоянии. На протяжении всего срока эксплуатации капитальный ремонт сетей не производился. Производились частичные ремонты сетей с заменой небольших участков, при возникновении аварийных ситуаций. Санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системе водоснабжения.

2) Отсутствие очистки питьевой воды.

3) Насосное оборудование нуждается в замене.

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система ГВС – отсутствует.

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Новорождественского сельского поселения не относится к зоне многолетней мерзлоты.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории Новорождественского сельского поселения не выявлено.

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной

системы водоснабжения

В настоящее время сети и объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью Новорождественского сельского поселения.

Эксплуатацией централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения занимается:

– МУП «ЖКХ Тихорецкий район».

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Новорождественского сельского поселения являются:

• привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

• обновление основного оборудования объектов, ремонт и строительство сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Новорождественского сельского поселения являются:

• постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

• удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

• постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Новорождественского сельского поселения, являются:

• привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

• повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

• реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов на водоводы из труб ПНД с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

• обеспечение населения питьевой водой надлежащего качества; В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

• показатели качества питьевой воды;

• показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

• показатели качества обслуживания абонентов;

• показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

• соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

• улучшение качества воды;

• иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений,

городских округов

Варианты развития Новорождественского сельского поселения могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения, а также с сохранением численности населения в поселении. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения муниципального образования.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории проектируемого муниципального образования позволили определить диапазон вероятных значений численности населения в поселении на перспективу расчетного срока.

Рассмотрим три варианта развития:

I вариант. Согласно данному варианту прогноза численность населения сельского поселения к концу расчетного срока сохранится на уровне 2023 г. и составит 6,8 тыс. человек. В течение расчетного периода времени численность населения будет изменяться следующим образом: до 2026 г. прогнозируется сокращение численности населения (относительно уровня 2023 г. темп прироста составит минус 1,3%), но к концу расчетного срока численность населения достигнет значения в 6,8 тыс. человек. Естественное движение населения на протяжении всего расчетного периода времени будет иметь отрицательные значения, но существующая на момент разработки генерального плана тенденция роста рождаемости создаст предпосылки к сокращению естественной убыли населения к концу расчетного срока до минус 17 человек. Прогнозируемая численность населения в размере 6,8 тыс. человек будет достигнута благодаря, в основном, закладываемому в расчете ежегодному положительному сальдо миграции.

II вариант. Ожидается рост численности населения сельского поселения на 4,9% по отношению к базовому периоду времени (7,14 тыс. человек). В данном случае можно говорить о прекращении отрицательного процесса естественного воспроизводства населения: к 2036 г. значение естественного прироста населения прогнозируется в размере минус 1 (против минус 40 в 2023 году).

III вариант. В данном варианте предполагается дальнейшее увеличение показателей и механического и естественного движения населения. Данное решение основывается на предположении о реализации запланированных инвестиционных проектов, что создаст благоприятные социально-экономические условия: послужит созданию дополнительных рабочих мест, росту доходов и уровня жизни населения, росту миграции населения, и соответственно, увеличению рождаемости и продолжительности жизни.

Результатом данного варианта прогноза является рост численности населения сельского поселения на 10,9% относительно уровня 2023 г. (7,55 тыс. человек).

Для расчета параметров развития территории сельского поселения принимается II вариант прогноза численности населения, согласно которому рост численности населения к концу расчетного срока составит 4,9% относительно уровня 2023 г.

Таблица 5 – Прогноз численности населения Новорождественского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, человек

| Населенный пункт | Численность населения на начало 2023г., факт. | Прогноз (на конец года) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2026г. | 2030г. | 2036г |
| ст-ца Новорождественская | 7158 | 6 590 | 6 640 | 6 900 |
| п. Челбас | 221 | 235 | 240 | 240 |
| Итого: | 7379 | 6 825 | 6 880 | 7 140 |

Станица Новорождественская

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

– снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

– увеличение средней жилищной обеспеченности до 23 кв.м/чел. (рост на 23% или на 4,3 кв.м);

– новое жилищное строительство в размере 35,6 тыс. кв. м общей площади, в том числе малоэтажная жилая застройка – 1,4 тыс. кв. м общей площади, индивидуальная жилая застройка – 34,2 тыс. кв. м общей площади;

– упорядочение существующей территории жилой застройки с увеличением площади жилых территорий до 10%;

– проектную плотность населения в границах жилых зон принимать не менее 15 чел./га (существующее значение плотности – 6 чел./га).

Согласно реестру инвестиционных проектов, к строительству запланировано 6 двухквартирных жилых коттеджей по ул. Бочарова.

В границах первоочередного освоения расположено 36,8 га территории, предусмотренных под индивидуальное жилищное строительство. Это территория в размере 22,6 га, находящаяся в восточной части населенного пункта и ограниченная улицами Чапаева – Российская – Фрунзе, а также территория размером 10,1 га, расположенная в юго-западной части населенного пункта по ул. Садовая и территория в размере 4,1 га, расположенная по
ул. Бочарова.

поселок Челбас

Основными решениями генерального плана в жилищной сфере являются:

– снос ветхого и аварийного жилищного фонда;

– увеличение средней жилищной обеспеченности исходя из условия предоставления каждой семье отдельного дома;

– новое жилищное строительство в размере 0,5 тыс. кв. м общей площади. Проектируемый тип жилой застройки – индивидуальная жилая застройка;

– упорядочение существующей территории индивидуальной жилой застройки с сокращением площади жилых территорий до 7%;

– проектную плотность населения в границах жилых зон принимать в размере 18 чел./га (рост на 20%).

При переходе к новому образу современного населенного пункта особое внимание необходимо уделять повышению качества жизни человека. Одно из первостепенных мест в этой связи принадлежит созданию системы учреждений, обеспечивающих удовлетворение социальных, культурных, бытовых, духовных потребностей человека в соответствии с требованиями времени и развитием общества.

При решении проблемы совершенствования одной из важнейших функций – обеспечения социального и культурно-бытового обслуживания в условиях современного развития, необходимо особо рассмотреть отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом.

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами по укрупненным показателям, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей населенного пункта в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

– реконструкция объектов;

– строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью.

В целях устойчивого экономического развития территории сельского поселения, повышения уровня жизни населения и обеспечения жителей рабочими местами генеральным планом запланированы следующие мероприятие по развитию производственной сферы:

– реконструкция недействующего полевого стана, расположенного в западной части муниципального образования с сохранением функционального назначения.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

В данном разделе рассмотрены и представлены балансы водоснабжения и расхода горячей, питьевой и технической воды, проведены анализ и оценка структурных составляющих баланса водоснабжения Новорождественского сельского поселения в разрезе водоснабжающих организацией, а также произведен расчет перспективного расхода воды в муниципальном образовании при проектировании системы водоснабжения на перспективу до 2036 года.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

В таблице 6 приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в Новорождественского сельском поселении.

Таблица 6 –Общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды за 2021-2022 гг. (в тыс. м3)

| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объем, тыс. м3 (2021г.) | Тыс. м3/сут | Объем, тыс. м3 (2022г.) | Тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подъем воды | тыс. куб. м. | 322,329 | 883,1 | 310,971 | 851,98 |
|  | Принято со стороны | тыс. куб. м. | - | - | 10,296 | 28,21 |
|  | Общий подъем воды | тыс. куб. м. | - | - | 321,2671 | 880,18 |
| 2 | Расход на собственные нужды | тыс. куб. м. | 0 | 0 | 4,1949 | 11,5 |
| 3 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | тыс. куб. м. | 322,329 | 883,1 | 317,0722 | 868,7 |
| 3.1 | Потери воды при отпуске в сеть | тыс. куб. м. | 118,1519 | 323,7 | 113,3024 | 310,42 |
| 3.2 | Отпущено воды из водопроводной сети | тыс. куб. м. | 204,1771 | 559,39 | 203,7699 | 558,3 |
| 3.2.1 | На приготовление горячей воды | тыс. куб. м. | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | Питьевой воды | тыс. куб. м. | 204,1771 | 559,39 | 203,7699 | 558,3 |
| 4 | Технической воды | тыс. куб. м. | 0,0 | 0 | 0 | 0 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановые величины объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

– расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- промывка тупиковых сетей;

– на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

– расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

– тушение пожаров;

– испытание пожарных гидрантов.

– организационно-учетные расходы, в том числе:

– не зарегистрированные средствами измерения;

– не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

– не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

2. Не учтенные из-за погрешности средств измерения ВНС подъема:

– расходы на хозбытовые нужды.

– потери из водопроводных сетей:

– потери из водопроводных сетей в результате аварий;

– скрытые утечки из водопроводных сетей;

– утечки из уплотнения сетевой арматуры;

– утечки через водопроводные колонки;

– расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

– утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В данном пункте приведен территориальный водный баланс по зонам действия централизованных водозаборов Новорождественского сельского поселения. Отчетные данные представлены за 2021-2022 годы согласно сведениям водоснабжающих организаций.

Территориальный баланс подачи питьевой воды представлен в таблице 7.

Таблица 7 –Территориальный баланс питьевого водоснабжения за
2021-2022 гг.

| Расход (добыча) питьевой воды |
| --- |
| Наименование | 2021г. | 2022г. |
| Новорождественское сельское поселение |
| Годовой, тыс. м3/год | 322,329 | 321,2671 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 1148,02 | 1056,22 |
| ст. Новорождественская |
| Годовой, тыс. м3/год | 312,9793 | 199,6389 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 1114,721 | 656,35 |
| п. Челбас |
| Годовой, тыс. м3/год | 9,35 | 4,1309 |
| В максимальные сутки, м3/сут | 33,3 | 13,58 |

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов

Централизованное водоснабжение в Новорождественском сельском поселении представлено холодным и горячим водоснабжением. На территории поселения расположены следующие группы абонентов:

– население;

– бюджетные потребители;

– прочие потребители.

Большая часть населения на территории Новорождественского сельского поселения осуществляет оплату за потребленные ресурсы согласно показаниям коммерческих приборов учета, остальные – по нормативам, установленным на территории муниципального района (абоненты, оборудование узлов ввода которых приборами коммерческого учета не предусмотрено требованиями ФЗ № 261-ФЗ «Об энергосбережении…»).

Структурный   баланс   питьевого   водоснабжения   по   типам   абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2021-2022 гг.

| Группы потребителей | Ед. изм. | Значения 2021г | Значения 2022г |
| --- | --- | --- | --- |
| Новорождественское сельское поселение |
| Реализовано питьевой воды | тыс. м3/год | 204,1771 | 203,769 |
| Население | тыс. м3/год | 192,1546 | 190,8339 |
| Прочие предприятия | тыс. м3/год | 8,7143 | 8,091 |
| Бюджетные предприятия и юридические лица | тыс. м3/год | 3,3085 | 4,845 |
| Полив | тыс. м3/год | - | - |
| Потери | тыс. м3/год | 118,1519 | 113,3024 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Общее водопотребление сельского поселения складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, учреждений и организаций, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В соответствии с СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

– многоквартирной жилой застройки – 250 л/чел. в сутки;

– индивидуальной жилой застройки – 230 л/чел. в сутки;

– сезонного населения – 50 л/чел. в сутки.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Расходы воды питьевого качества определены на основании экономических данных проекта и гипотезы развития поселения.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% соответственно суммарного расхода воды на хозяйственно- питьевые нужды населенного пункта.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица 2 (примечание) норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/чел. в сутки.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Расходы воды на наружное пожаротушение и расчётное количество одновременных пожаров принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности», исходя из численности населения и объёма зданий.

Расход воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах принято:

– при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте до 1 тыс. человек – 5 л/с;

– при застройки зданиями высотой не более 2 этажей и с численностью жителей в населенном пункте более 1 тыс. человек – 10 л/с;

– при застройки зданиями высотой 3 этажа и выше – 10 л/с.

Расчётное количество одновременных пожаров в поселении – 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

В последние годы Новорождественское сельское поселение уделяет большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи.

Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в Новорождественском сельском поселении в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

Нормативы потребления горячей и холодной воды, установленные на территории Тихорецкого муниципального района.

Таблица 9 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях

| № п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по горячему водоснабжению (куб. метр холодной воды в месяц на 1 человека) | по холодному водоснабжению | по водоотведению |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 2,65 | 4,04 | 6,69 |
| 2 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | - | 6,59 | 6,59 |
| 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | - | 5,34 | 5,34 |
| 4 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | - | 5,63 | - |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | - | 3,79 | - |
| 6 | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | - | 1,96 | - |

Таблица 10 – Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

Для полива земельного участка

| № п/п | Назначение использования | Норматив потребления, куб. м/кв. м земельного участка в месяц поливного сезона |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полив сельскохозяйственных культур, зеленых насаждений, газонов и цветников | 0,1830 |
| 2 | Полив усовершенствованных покрытий и тротуаров | 0,0153 |
| 3 | Полив посадок в теплицах и парниках всех типов | 0,1800 |

Для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного

| № п/п | Виды сельскохозяйственных животных | Норматив потребления, куб. м в месяц на 1 голову животного |
| --- | --- | --- |
| 1 | Крупный рогатый скот | 2,483 |
| 2 | Свиньи | 0,719 |
| 3 | Овцы | 0,177 |
| 4 | Лошади | 2,341 |
| 5 | Козы | 0,084 |
| 6 | Куры | 0,011 |
| 7 | Индейки | 0,016 |
| 8 | Утки | 0,064 |
| 9 | Гуси | 0,056 |

Таблица 11 – Расчетные суточные расходы воды Новорождественского сельского поселения 2022 г.

| Населенный пункт | Численность Населения, тыс. чел. | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q сред. | Q max | Q min |
| Ст. Новорождественская | 6574 | индивидуальная (1-3 эт) застройка | 230 | 1512,02 | 1814,4 | 1209,6 |
|  | - | многоквартирная застройка | 250 | - | - | - |
|  | - | Неучтенные расходы 10% | - | 151,2 | 181,4 | 120,9 |
|  | 6574 | Полив | 50 | 328,7 | 394,4 | 262,9 |
|  |  | Итого: |  | 1991,92 | 2390,2 | 1593,4 |
| П. Челбас | 232 | индивидуальная (1- 3 эт) застройка | 230 | 53,4 | 64,03 | 42,7 |
|  |  | многоквартирная застройка | 250 | - | - | - |
|  |  | Неучтенные расходы 10% | - | 5,3 | 6,4 | 4,2 |
|  | 232 | Полив | 50 | 11,6 | 13,9 | 9,3 |
|  |  | Итого: |  | 70,3 | 84,3 | 56,2 |

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке

приборов учета

Коммерческий учет воды – определение количества поданной (полученной) за определенный период воды с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом.

Коммерческий учёт воды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

– Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. № 416-ФЗ;

– «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 644;

– «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013г. № 776.

Коммерческому учету подлежит количество:

– воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договорам водоснабжения;

– воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды;

– воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

Коммерческий учет воды осуществляется:

– абонентом, если иное не предусмотрено договорами водоснабжения и (или) единым договором холодного водоснабжения и водоотведения;

– транзитной организацией, если иное не предусмотрено договором по транспортировке воды.

Установка, эксплуатация, поверка, ремонт и замена узлов учета осуществляются абонентом. Абонент может привлечь иную организацию для осуществления указанных действий.

Существующая система коммерческого учёта воды в Новорождественском сельском поселении включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.

Первый способ – по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента.

В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации.

Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающую организацию, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды.

Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учета, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ – расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта.

Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающую организацию сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём – в течениеопределённого периода – по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем – по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения.

Приборы учета также устанавливаются на водозаборном узле, на повысительных насосных станций, у потребителей (общедомовые и индивидуальные).

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Общедомовые и индивидуальные приборы учета водоснабжения находятся в ведении управляющих компаний ЖКХ.

Потребление воды по приборам учёта в жилищном фонде составляет более 90%.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности, имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

Обхват абонентов приборами учета представлен в процентном виде в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование населенного пункта | Население, % | Промышленные объекты, % | Социально-культурные объекты, % |
| --- | --- | --- | --- |
| ст. Новорождественская | 90 | 100 | 100 |
| п. Челбас | 90 | 100 | 100 |

Сведения по приборам учета на сооружениях водоснабжения представлены в таблице 13.

Таблица 13

| Объект | Марка прибора учета |
| --- | --- |
| ст. Новорождественская | - |
| п. Челбас | - |

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Новорождественского сельского поселения выполнен согласно фактическому водозабору за 2022 год с применением коэффициента суточной неравномерности, принятый равным 1,2. Анализ представлен в таблице 14.

Следует отметить, что представленная в таблице фактическая максимальная производительность водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

Таблица 14 – Анализ производственных мощностей по состоянию на 2022 год

| Населенный пункт | Источник центрального водоснабжения | скважины | Дебит водозабора, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактически | Суммарно |
| ст. Новорождественская | Артезианские скважины | № 5346 ул. Мичурина, д. 54 | 25 | 25 |
|  |  | № 4484 ул. Мичурина, д. 54 | 25 | 25 |
|  |  | № 7022 ул. Садовая, д. 2 | 25 | 25 |
|  |  | № 7296 ул. Рабочая, д. 1 | 20 | 20 |
|  |  | № 7896 ул. Спортивная, д. 12 | 20 | 20 |
|  |  | № 7262 ул. Фрунзе | 20 | 20 |
|  |  | б/н Ростелеком, ул. Бочарова, д. 66 | 20 | 20 |
|  |  | б/н ул. Ленина, 59 | 20 | 20 |
| п. Челюас | - | - | - | - |
| ИТОГО |  |  | 175 | 175 |

Источники нецентрализованного водоснабжения в данной таблице не приведены.

Гарантированная подача питьевой воды с водозаборов, находящихся на балансе МУП «ЖКХ Тихорецкий район», составляет 880,2 м3/сут.

Потребление воды населением Новорождественского сельского поселения на момент актуализации схемы составляет 552,8 м3/сут.

Расчет выполнен, исходя из текущего количества населения, подключенного к системам централизованного водоснабжения.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что действующие водозаборы имеют значительный резерв производительности (3319,8 м3/сут.).

Исходя из этого, в муниципальном образовании можно подключать перспективную застройку.

    - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории муниципального образования на период с 2023 по 2036 годы рассчитаны в соответствии с:

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

– СП 8.13130.2009 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

– СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.  Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

– Генеральным планом Новорождественского сельского поселения.

При расчете перспективного баланса в качестве начальных данных принималась следующая информация:

– существующее население муниципального образования;

– перспективные жители будут потреблять воду согласно нормативам, установленным на территории Тихорецкого муниципального района;

– СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

– СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий.

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85»;

– СП 8.13130.2009 «Системы   противопожарной   защиты.   Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включает все дополнительные расходы обслуживающим персоналом, посетителями на уборку помещения.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории муниципального образования. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Объем расхода воды абонентами (при проектировании системы водоснабжения) на период актуализации схемы водоснабжения при сценарии развития Новорождественского сельского поселения представлен в таблице 15.

Таблица 15 — Объем расхода воды на 2022-2036 годы

| Статья расхода воды, тыс м3 | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г | 2035г | 2036г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новорождественское с.п |
| Общий подъем воды (принятый со стороны) | 321,2671 | 321,2671 | 321,2671 | 321,2671 | 321,1188 | 317,2303 | 317,2513 | 310,4773 | 302,2453 | 297,3343 | 293,4223 | 285,9773 | 285,9773 | 285,9773 | 285,9773 |
| Расход на собственные нужды | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 317,0723 | 317,0723 | 317,0723 | 317,0723 | 316,924 | 313,0355 | 313,0565 | 306,2825 | 298,0505 | 293,1395 | 289,2275 | 281,7825 | 281,7825 | 281,7825 | 281,7825 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 113,3024 | 113,3024 | 113,3024 | 113,3024 | 111,962 | 104,125 | 98,239 | 91,465 | 83,233 | 78,322 | 74,41 | 66,965 | 66,965 | 66,965 | 66,965 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 204,6295 | 208,9105 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 |
| Питьевой воды, всего в т.ч.: | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 204,6295 | 208,9105 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 |
| - населению | 190,8339 | 190,8339 | 190,8339 | 190,8339 | 192,607 | 196,888 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 |
| - бюджетным потреителям | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 |
| - прочим потребителям | 8,091 | 8,091 | 8,091 | 8,091 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 |

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в сельском поселении носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки. Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система горячего водоснабжения в Новорождественском сельском поселении отсутствует.

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

Сравнение фактического потребления воды за 2022 год и ожидаемого объема расхода воды в 2036 году при проектировании СВ представлено в таблице 16.

Таблица 16 – Сведения о фактическом потреблении и ожидаемом расходе воды

| Статья расхода | Холодное водоснабжение | Техническое водоснабжение | Горячее водоснабжение | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое годовое потребление воды, тыс. м3/год | 321,2671 | 0,0 | 0,0 | 321,2671 |
| Средне-суточное потребление, м3/сут | 880,2 | 0,0 | 0,0 | 880,2 |
| Максимально-суточное потребление, м3/сут | 1056,2 | 0,0 | 0,0 | 1056,2 |
| Перспективный сценарий развития |
| Ожидаемый годовой расход воды, тыс. м3/год | 285,9773 | 0,0 | 0,0 | 285,9773 |
| Ожидаемое среднесуточное потребление, м3/сут | 783,5 | 0,0 | 0,0 | 783,5 |
| Ожидаемое максимально-суточное потребление, м3/сут | 940,2 | 0,0 | 0,0 | 940,2 |

Уменьшение расхода воды при проектировании системы водоснабжения объясняется планом по снижению потерь в Новорождественском сельском поселении.

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории Новорождественского сельского поселения водоснабжение потребителей осуществляет МУП «ЖКХ Тихорецкий район». Элементы системы водоснабжения находятся в эксплуатации МУП «ЖКХ Тихорецкий район» на основании договора хозяйственного ведения.

Эксплуатационная зона ответственности организации МУП «ЖКХ Тихорецкий район» распространяется на все части комплекса системы водоснабжения Новорождественского сельского поселения.

Территориальная структура потребления воды изменяется на рассматриваемый период ввиду следующих факторов:

– принятое территориальное деление при описании существующего положения подразумевает рассмотрение системы водоснабжения Новорождественского сельского поселения с делением на 3 основные группы водопотребления:

– население (93,7 %),

– организации, финансируемые из бюджета (2,4 %),

– прочие потребители (3,9 %);

– принятый вариант изменения демографического состояния в Новорождественском сельском поселении подразумевает увеличение численности населения и новое строительство.

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой, технической и горячей воды по типам абонентов при проектировании системы водоснабжения на период актуализации схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с проектом Генерального плана Новорождественского сельского поселения, СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84».

Прогнозные расходы воды при проектировании системы водоснабжения представлены в таблице 17 и содержат в себе распределение расхода воды жилым фондом, бюджетными потребителями, и прочими потребителями Новорождественского сельского поселения, с разбиением на горячую, холодную и техническую воду.

Таблица 17– Прогноз расходов питьевой, технической и горячей воды (при проектировании СВ) по типам абонентов, тыс. м3

| Статья расхода воды | Единица измерения | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, в т. ч.: | тыс. м3/год | 190,8339 | 190,8339 | 190,8339 | 190,8339 | 192,607 | 196,888 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,523 | 0,528 | 0,539 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 | 0,556 |
| Максимально суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,627 | 0,633 | 0,647 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Минимально суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0,422 | 0,431 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 190,8339 | 190,8339 | 190,8339 | 190,8339 | 192,607 | 196,888 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные потребители, в т.ч.: | тыс. м3/год | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0133 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 |
| Максимально суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,0159 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Минимально суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0106 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0073 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Прочие потребители, в т. ч.: | тыс. м3/год | 8,091 | 8,091 | 8,091 | 8,091 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 | 0,0239 |
| Максимальносуточное потребление | тыс. м3/сут | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0266 | 0,0286 | 0,0286 | 0,0286 | 0,0286 | 0,0286 | 0,0286 | 0,0286 | 0,0286 | 0,0286 | 0,0286 | 0,0286 |
| Минимально суточное потребление | тыс. м3/сут | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 | 0,0191 |
| – холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 8,091 | 8,091 | 8,091 | 8,091 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 |
| – горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| – техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО, в т. ч.: | тыс. м3/год | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 204,6295 | 208,9105 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 |
| Холодная питьевая вода | тыс. м3/год | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 204,6295 | 208,9105 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 |
| Горячее водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое водоснабжение | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в системе водоснабжения за 2022 год составляют 35,3% от подачи в сеть.

К концу расчетного срока планируется сократить число потерь до 23,4%, за счет выполнения мероприятий по реконструкции систем холодного водоснабжения на 2022-2036гг.

В количественном выражении объем потерь воды представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды (при проектировании СВ) на 2022-2036 гг. (в тыс. м3)

| Наименование/год | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды (принятый со стороны) | 321,2671 | 321,2671 | 321,2671 | 321,2671 | 321,1188 | 317,2303 | 317,2513 | 310,4773 | 302,2453 | 297,3343 | 293,4223 | 285,9773 | 285,9773 | 285,9773 | 285,9773 |
| Отпущено воды потребителям всего | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 204,6295 | 208,9105 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 |
| Потери в сетях при передаче | 113,3024 | 113,3024 | 113,3024 | 113,3024 | 111,962 | 104,125 | 98,239 | 91,465 | 83,233 | 78,322 | 74,41 | 66,965 | 66,965 | 66,965 | 66,965 |
| Доля потерь в сетях при передаче | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 34,8 | 32,8 | 33,9 | 29,5 | 27,5 | 26,3 | 25,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Среднесуточные потери в сетях при передаче | 310,42 | 310,42 | 310,42 | 310,42 | 306,7 | 285,3 | 269,2 | 250,6 | 228,04 | 214,6 | 203,9 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 |

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения

В таблице 19 представлен полный подробный перспективный баланс системы водоснабжения, который содержит:

– общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды;

– территориальный – баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения;

– структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов.

Таблица 19 – Перспективный баланс водоснабжения (в тыс. м3)

| Год | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий подъем воды (принятый со стороны) | 321,2671 | 321,2671 | 321,2671 | 321,2671 | 321,1188 | 317,2303 | 317,2513 | 310,4773 | 302,2453 | 297,3343 | 293,4223 | 285,9773 | 285,9773 | 285,9773 | 285,9773 |
| Расход на собственные нужды | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 | 4,1948 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 317,0723 | 317,0723 | 317,0723 | 317,0723 | 316,924 | 313,0355 | 313,0565 | 306,2825 | 298,0505 | 293,1395 | 289,2275 | 281,7825 | 281,7825 | 281,7825 | 281,7825 |
| Потери воды при отпуске в сеть | 113,3024 | 113,3024 | 113,3024 | 113,3024 | 111,962 | 104,125 | 98,239 | 91,465 | 83,233 | 78,322 | 74,41 | 66,965 | 66,965 | 66,965 | 66,965 |
| Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 203,7699 | 204,6295 | 208,9105 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 | 214,8175 |
| - население | 190,8339 | 190,8339 | 190,8339 | 190,8339 | 192,607 | 196,888 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 | 202,795 |
| - бюджетные потребители | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 4,845 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 | 3,3082 |
| - прочие | 8,091 | 8,091 | 8,091 | 8,091 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 | 8,7143 |
| Горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Техническое водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - население | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - бюджетные потребители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Требуемая мощность водозаборных и очистных сооружений определена на основании   расчетного   перспективного   водного   баланса   с   учетом   требований СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и представлена в таблице 20.

Таблица 20 – Требуемая мощность водозаборных сооружений

| Наименование | Ед. изм. | Среднечасовой расход воды в максимальные сутки, м3/сут |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. |
| Фактический максимальный разрешенный водоотбор | м3/сут | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Расчетная (требуемая) производительность | м3/сут | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Резерв/дефицит производительности | м3/сут | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Резерв/дефицит производительности | % | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |

Из представленной выше таблицы следует, что на расчетный срок дефицита производительности скважин в Новорождественском сельском поселении не возникает.

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Новорождественского сельского поселения и оказывающих услуги водоснабжения.

Таблица 21

| № п/п | Населенный пункт | Гарантирующая организация | Нормативный документ (№, от какого числа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Новорождественская | МУП «ЖКХ Тихорецкий район» | - |
| 2 | п. Челбас | МУП «ЖКХ Тихорецкий район» | - |

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Целью всех мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Новорождественского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, а также повышение энергетической эффективности системы. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, бюджетных организаций, объектов соцкультбыта и промышленных предприятий Новорождественского сельского поселения.

Таблица 22 – Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм. | Года реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Новорождественская, ул. Фрунзе №57-№81 | L=600 м. ⌀ 90 п/э | III квартал 2023 г. |
| 2 | ст. Новорождественская, от ул. Фрунзе до ул. Северная | L=400 м. ⌀ 90 п/э | III квартал 2023 г. |
| 3 | ст. Новорождественская, ул. Колхозная №17-№32 | L=550 м. ⌀ 63 п/э | III квартал 2023 г. |
| 4 | ст. Новорождественская, ул. Фестивальная №1-№17а | L=250 м. ⌀ 63 п/э | III квартал 2023 г. |
| 5 | ст. Новорождественская, ул. Комсомольская №45-№89 | L=700 м. ⌀ 63 п/э | III квартал 2023 г. |
| 6 | ст. Новорождественская, ул. Комсомольская №45-№89 | L=400 м. ⌀ 90, 75 п/э | III квартал 2023 г. |
| 7 | ст. Новорождественская, ул. Комсомольская №14-№44 | L=700 м. ⌀ 63 п/э | III квартал 2023 г. |

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Техническими обоснованиями основных мероприятий по реконструкции и строительства сетей и сооружений системы водоснабжения являются:

– мероприятия по улучшению качества питьевой воды;

– улучшение экологической обстановки;

– выполнение требований действующего природоохранного законодательства;

– создание условий перспективного развития территорий;

– энергосбережение;

– снижение эксплуатационных затрат;

– повышение надежности работы водопроводных сетей и сооружений;

На территории Новорождественского сельского поселения сохраняется, и будет развиваться существующая централизованная система водоснабжения.

Выполнение основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения позволит планомерно достигать целевых показателей развития системы водоснабжения в период 2023– 2036 гг.

Реконструкция сетей водоснабжения для обеспечения надежности системы водоснабжения

Согласно Приказу Минэнерго России от 30.06.2013 г. №275 «СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий», нормативный срок службы стальных и чугунных труб составляет 30 лет.

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями и износом сетей. Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет практически исключен риск ухудшения качества воды при транспортировке.

В связи с вышесказанным, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции водопроводных сетей, которое позволить осуществлять надежное и бесперебойное снабжение потребителей, водой питьевого качества.

Строительство сетей водоснабжения

Генеральным плана предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоснабжения муниципального образования. Система водоснабжения принимается централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Реконструкция сетей водоснабжения

Замена и ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери воды до 5%; вследствие снижения коррозионных процессов в трубах, улучшить качество подаваемой потребителю воды; снизить затраты на проведение аварийно-восстановительных работ; позволит подключить перспективных потребителей.

Проектируемые трубопроводы выполняются из полиэтиленовых труб диаметром 50-300 мм по ГОСТ 18599-2001, укладываются на глубину не менее 1,5 метров от поверхности земли до низа трубы в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта. В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливаются запорная арматура, пожарные гидранты и производится подключение потребителей к водопроводу.

В результате реализации мероприятий по модернизации водопроводных сетей с использованием труб из полимерных материалов будет достигнуто:

– обеспечение бесперебойной подачи воды от источника до конечного потребителя;

– повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

– обеспечение качества питьевой воды, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.-01;

– оптимизация технологической схемы подачи питьевой воды в систему водоснабжения.

Строительство сетей водоснабжения

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода с оптимальной скоростью.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СП 31.13330.2021 - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

Без прокладки новых сетей водоснабжения развитие централизованной системы водоснабжения, а, следовательно, и Новорождественского сельского поселения, невозможно.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Основными целями автоматизации процессов водоснабжения и развития систем диспетчеризации и телемеханики являются:

– обеспечение показателей качества питьевой воды и оказываемых услуг потребителям в соответствии с действующими нормативными требованиями РФ;

– оптимизация работы сетей и сооружений водоснабжения;

– сокращение производственных издержек (снижение затрат электроэнергии, потерь воды, затрат на ремонт, затрат на содержание эксплуатирующего персонала, снижение сроков устранения аварийных ситуаций и т.п.),

– повышения надежности управления технологическим процессом;

– достижение необходимого уровня безопасности и безаварийности технологического процесса;

– повышение качества процесса оперативного управления;

– повышение уровня мотивации, условий труда и комфортности в работе оперативного и обслуживающего персонала.

Для оперативного управления сетями водоснабжения может применяться специальное программное обеспечение, интегрированное в SCADA-систему, которое реализует следующие функции:

– информирование оператора в реальном времени о ситуации в системе водоснабжения (давление, расход, качество воды, вероятность утечек,) графически визуализируя проблемные зоны;

– поддержание оптимального гидродинамического режима системы водоснабжения в реальном времени на основе получаемых от SCADA и географической информационной систем данных;

– обзор точек смешивания и определение возраста воды. Контроль качества воды и обнаружение вероятных зон загрязнения, отслеживание распространения загрязнений;

– предоставление оператору в режиме реального времени информации о потребителях, не получающих услугу водоснабжения вследствие аварийных ситуаций или проведения регламентных ремонтных работ.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору.

Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010г. № 149 (с изменениями на 20 августа 2020 года), вступил в силу с 18.07.2010г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3

Во исполнение ФЗ №261, необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию абонентов (в т.ч. жилфонд и бюджетных организаций) водомерными узлами.

Реализация питьевой воды потребителям с использованием приборного учета в 2022 году составила около 90% от общего объема водопотребления.

Для обеспечения максимальной оснащенности будут выполняться мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

До конца 2026 г. предполагается:

– оснащение МКД общедомовыми приборами учета на 99% за счет реализации мероприятий по обеспечению технической готовности внутридомовых сетей.

– оснащение жилого фонда индивидуальными (поквартирными) приборами учета на 99%;

– оснащение индивидуальными приборами учета прочих групп потребителей на 99%.

Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в картах-схемах являющихся неотъемлемой частью настоящей актуализации.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей с учетом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий. Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования объектов схемы.

Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено:

– кольцевание сетей;

– количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;

– прокладка участков водопроводной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможно только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

– при прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации. Уточнение трасс для подключения объектов перспективной застройки будет выполнятся совместно с ресурсоснабжающей организацией определенной в соответствии с законодательством.

Для бесперебойного обеспечения водоснабжением сельского поселения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой – противопожарный водопровод.

Уличная водопроводная сеть выполняется кольцевой и принимается из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 56927-2016 с устройством колодцев в местах врезки потребителей.

Согласно ГОСТ Р 56927-2016 «Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия.», рекомендуется прокладывать водопроводные сети из поливинилхлорида (ПВХ-О). Данный материал обладает повышенной прочностью, поэтому будет способствовать экономии ресурсов и энергосбережению. Трубы из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида применяют для подземных или надземных напорных трубопроводов водоснабжения, напорной канализации, орошения, особенно в случаях, когда требуются специальные эксплуатационные характеристики, такие как стойкость к ударам нагрузкам и скачкам внутреннего давления.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного хозяйственно-питьевого и противопожарного расхода с оптимальной скоростью.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СП 31.13330.2021 – на 0,5 м ниже расчетной глубины проникновения в грунт нулевой температуры.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Схема обеспечения потребителей питьевой водой на перспективу сохраняется. Предусмотреть замену существущих водонапорных башен системы «Рожноского».

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в графических приложениях к настоящему проекту.

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схемы существующего размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в приложениях.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями законодательства к разработке проектной документации на проведение строительных работ проектной документацией по строительству и реконструкции сетей и сооружений централизованной системы водоснабжения предусматривается раздел «Охрана окружающей среды», содержащий перечень природоохранных мероприятий, предусматривающих в том числе:

– размещение планируемых объектов на участках свободных от зеленых насаждений (в случае невозможности размещения объектов на указанных территориях учитывается максимально возможное сохранение древесно- кустарниковой растительности и травяного покрова/газона или дается обоснование о невозможности сохранения зеленых насаждений и без альтернативности размещения объектов);

– размещение объектов нового строительства вне границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, природных и озелененных территорий (максимально исключается размещения объектов в границах особо охраняемых зеленых территорий);

– оценку воздействия на компоненты окружающей среды, включая воздействие на водные объекты, на атмосферный воздух, шумовое воздействие, контроль за образованием отходов и порядок обращения с отходами производства, и потребления.

1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

– обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

– рациональное использование водных ресурсов;

– предотвращение загрязнения водоемов;

– соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточника и водоохранных зонах водоемов;

– действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории Новорождественского сельского поселения определяется сбросами загрязненных вод от объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций необходимо проводить регулярный контроль качества воды на источниках водоснабжения, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.

Для обеспечения санитарной охраны от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены, проектируется и создается ЗСО.

Первый пояс (пояс строгого режима) охватывает часть используемого водоема в месте забора воды из него и территорию расположения головных водопроводных сооружений (водоприемники, насосные и очистные станции, резервуары). Территория первого пояса изолируется от доступа посторонних лиц и по возможности окружается зелеными насаждениями. Постоянное проживание людей в первой зоне запрещено. Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс санитарной охраны включает источник водоснабжения (водоем) и бассейн его питания, т. е. все территории и акватории, которые могут оказать влияние на качество воды источника, используемого для водоснабжения. Территория второго пояса определяется в основном соответствующими водоразделами.

В пределах второго пояса зоны санитарной охраны должен быть обеспечен ряд оздоровительных мероприятий и введен ряд ограничений в хозяйственную деятельность с целью защиты источника водоснабжения от недопустимого ухудшения качества воды в нем.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов, согласованными с государственной санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации.

Для всех источников централизованного водоснабжения, расположенных на территории Новорождественского сельского поселения, ЗСО разработаны и установлены.

1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

При установке систем водоподготовки необходимо предусмотреть меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду.

При использовании систем водоподготовки, основанных на действии ультрафиолетового излучения, использование химических реагентов не подразумевается.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с выбранными направлениями развития системы водоснабжения сформирован определенный объем реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Оценкой вложений в модернизацию коммунального хозяйства является уменьшение количества потерь воды при транспортировке населению питьевой воды нормального качества и достаточного объема.

Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и СМР содержится в таблице 23.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2023 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации и сметы-аналогии мероприятий (объектов).

Комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий включает:

– проектно-изыскательные работы;

– строительно-монтажные работы;

– работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

– приобретение материалов и оборудования;

– пусконаладочные работы;

– дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем централизованного водоснабжения представлена в таблице 23.

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

В таблице 23 сведены все мероприятия, предусмотренные схемой водоснабжения в соответствии с предложенными вариантами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования. В таблице отражены следующие сведения:

1. Стоимость реализуемых мероприятий с разбивкой затрачиваемых денежных средств по годам реализации в ценах 2023 года с учетом НДС.

2. Разбивка мероприятий по группам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 29 августа 2022 года):

группа 1 – «Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов»;

группа 2 – «Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов»;

группа 3 – «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов»;

группа 4 – «Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий»;

группа 5 – «Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения».

Таблица 23– Сводная таблица мероприятий по развитию системы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Затраты, тыс. руб. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ст. Новорождественская, ул. Фрунзе №57-№81 | L=600 м. ⌀ 90 п/э | 1215,6 | - | 1215,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| 2 | ст. Новорождественская, от ул. Фрунзе до ул. Северная | L=400 м. ⌀ 90 п/э | 810,4 | - | 810,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| 3 | ст. Новорождественская, ул. Колхозная №17-№32 | L=550 м. ⌀ 63 п/э | 1114,3 | - | 1114,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| 4 | ст. Новорождественская, ул. Фестивальная №1-№17а | L=250 м. ⌀ 63 п/э | 506,5 | - | 506,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| 5 | ст. Новорождественская, ул. Комсомольская №45-№89 | L=700 м. ⌀ 63 п/э | 1418,2 | - | 1418,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| 6 | ст. Новорождественская, ул. Комсомольская №45-№89 | L=400 м. ⌀ 90, 75 п/э | 810,4 | - | 810,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| 7 | ст. Новорождественская, ул. Комсомольская №14-№44 | L=700 м. ⌀ 63 п/э | 1418,2 | - | 1418,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | МБ КБ |
| Итого: | 7293,6 | - | 7293,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МБ – местный бюджет, ОБ – окружной бюджет, ВнИст – внебуюджетные источники |

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению сетей водоснабжения и объектов системы водоснабжения может осуществляться из двух основных источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств водоснабжающих организаций, состоящих из нераспределенной прибыли и амортизационного фонда.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы водоснабжающих организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения.

По результатам анализа основных источников финансирования мероприятий в качестве основных источников финансирования инвестиций в развитие системы водоснабжения Новорождественского сельского поселения рассмотрены следующие варианты:

– федеральный бюджет;

– краевой бюджет;

– местный бюджет;

– внебюджетные источники (собственные средства организации, формирующиеся за счет амортизационных фондов, нераспределенной прибыли, инвестиционной составляющей в тарифе).

Окончательная стоимость мероприятий определяется согласно сводному сметному расчету и технико-экономическому обоснованию.

Объемы инвестиций носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей местного и краевого и федерального бюджетов и степени реализации мероприятий.

Объемы инвестиций подлежат корректировке при актуализации Схемы водоснабжения.

Источники финансирования мероприятий определяются при утверждении в установленном порядке инвестиционных программ организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Реализация мероприятий, предложенных в схеме водоснабжения Новорождественского сельского поселения окажет позитивное влияние на значение целевых показателей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 22 мая 2020 года) (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

– показатели качества питьевой воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Для постоянного улучшения показателей надежности и бесперебойности

водоснабжения в перспективах развития сетей водоснабжения необходимо наращивать объемы перекладки сетей холодного водоснабжения.

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 24 – Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Наименование | Индикаторы | Базовый показатель (2022 г.) | Целевой показатель (2036 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды | 1. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности | 1. Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение водопроводной сети всех видов, которое в соответствии с требованиями правил эксплуатации и технике безопасности нуждается в замене), км | - | - |
|  | 2. Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети), % |  |  |
|  | 3. Износ сетей, % | 80 | Менее 10 |
| Показатели качества обслуживания | 1. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (отношение объема реализации воды по приборам учета к общему объему реализации воды), % | 90 | 100 |
| Иные показатели | 1. Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего услуги водоснабжения, к численности населения муниципального образования, % | 40 | 100 |

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться МУП «ЖКХ Тихорецкий район» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями на 19 декабря 2022 года)
(редакция, действующая с 1 марта 2023 года).

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Новорождественского сельского поселения, осуществляющим полномочия администрации муниципального образования по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности муниципального образования.

На момент разработки данной Схемы на территории Новорождественского сельского поселения бесхозные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа

В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения Новорождественского сельского поселения. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки входящей в состав МО территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения муниципального образования.

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В сельском поселении Новорождественское централизованная система водоотведения имеется только в центральной усадьбе ст. Новорождественская – на территории малоэтажной (1-3 этажа) жилой застройки.

В п. Челбас сбор хозяйственно-фекальных сточных вод осуществляется по децентрализованной схеме – в выгребы и септики, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются частично на ближайшие очистные сооружения канализации, а частично на рельеф.

Станица Новорождественская

Хозяйственно-бытовые сточные воды от жилой застройки малой этажности (1-3 этажа), расположенной в юго-западной части населенного пункта, собираются самотечной внутриквартальной канализационной сетью на канализационную насосную станцию (далее КНС), расположенную по ул. Бочарова и имеющую производительность 240 м3/сут.

Далее из КНС по напорному трубопроводу из асбестоцемента диаметром 100 мм и протяженностью 0,3 км, сточные воды транспортируются в групповой негерметичный выгреб, расположенный западнее КНС и фильтрующий неочищенные сточные воды в грунт. Данный метод очистки противоречит СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», и загрязняет экологическую природную среду.

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной, а также индивидуальной жилой застройки, осуществляется в выгребы и септики. Затем ассенизаторскими машинами стоки вывозятся и сбрасываются на рельеф.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено наличие только отрицательных ее качеств:

канализование в септики и выгребы не заводского изготовления, а также сброс неочищенных сточных вод на рельеф отрицательно влияет на экологическую природную среду;

малая степень охвата селитебной территории централизованной системой водоотведения снижает комфортность проживания населения.

Вывод: для улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения необходимо расширить зону охвата централизованной системы водоотведения, а также выполнить установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности. Селитебную территорию п. Челбас оборудовать децентрализованной системой водоотведения.

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений

По предоставленным администрацией данным в настоящее время диагностика физического состояния металла канализационных сетей не проводилась.

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Технологической зоной водоотведения очистных сооружений канализации являются централизованные системы водоотведения, принимающие сточные воды (хозяйственно-бытовые) от административной застройки и жилых домов среднеэтажной застройки. К нецентрализованной системе водоотведения относятся зоны, где устроены выгребные ямы и вывоз сточных вод из них производится специализированным автотранспортом по заявкам жителей на рельеф местности.

В Новорождественском сельском поселении имеется одна технологическая зона с централизованным водоотведением в ст. Новорождественская, сети водоотведения которого эксплуатирует МУП «ЖКХ Тихорецкий район».

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Сбор хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной, а также индивидуальной жилой застройки, осуществляется в выгребы и септики. Затем ассенизаторскими машинами стоки вывозятся и сбрасываются на рельеф.

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Таблица 25 –Характеристика канализационной сети

| Канализационная сеть | Диаметр, ф | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 487 | - | - |

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия в Новорождественском сельском поселении.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности.

Наиболее экономичным решением при реконструкции и модернизации канализационных сетей является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии. Важным звеном в системе водоотведения сельского поселения являются канализационные насосные станции. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с надежностью энергоснабжения. Это может быть обеспечено путем внедрения системы автоматизации насосной станции.

Система автоматизации канализационных станций включает:

– установку резервных источников питания (дизель-генераторов);

– установку устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);

– установку современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения будет обеспечена устойчивая работа системы канализации поселения.

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Загрязнения производственных сточных вод очень многообразны. Хотя они и ограничены по концентрации, но оказывают большое влияние их состав сточных вод. Наиболее характерными вредными веществами, содержащимися в производственных сточных водах, являются фенолы, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), тяжелые металлы (железо, свинец, ртуть, цинк), сложные органические соединения.

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 14 июля 2022 года) определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально- экономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.

В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, для юридических и физических лиц – природопользователей устанавливаются нормативы: допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов; образования отходов производства и потребления и лимиты на их размещение; допустимых физических воздействий (количество тепла, уровни шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физических воздействий); допустимого изъятия компонентов природной среды; допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду; иного допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в целях охраны окружающей среды.

Экологическая безопасность является одной из приоритетных направлений деятельности предприятия. Специфика водопроводно-канализационного хозяйства заключается в том, что предприятие является одновременно природопользователем и в тоже время осуществляет природоохранную деятельность, производя контроль за сбросом загрязняющих веществ в систему канализации.

Негативное воздействие на окружающую среду оказывает снижение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, излив неочищенных сточных вод при засорах на канализационных сетях.

Основные цели предприятия в области охраны окружающей среды:

– соблюдение требований природоохранного законодательства и использование существующих возможностей для совершенствования возможностей правового и экономического механизма природопользования;

– минимизация существующих факторов негативного воздействия на окружающую среду;

– планирование водоохранных мероприятий по повышению экологической безопасности.

Для повышения экологической безопасности предприятие необходимо предпринимать следующие меры:

– снижение сбросов сточных вод в природную среду при засорах и авариях;

– внедрение энергосберегающего оборудования;

– сокращение сбросов и выбросов вредных веществ на всех этапах производственного процесса;

– осуществление мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий водоснабжения населения;

– реализация программ постоянного производственного лабораторного контроля сброса сточных вод;

– снижение всех рисков негативного воздействия на природу, персонал и население.

Эксплуатационный персонал канализационной сети в своей работе отслеживает технологические процессы и в его обязанности входит надзор за:

– определением источников опасности, оценкой вероятности и последствий опасности, неукоснительное исполнение планов по их предотвращению;

– оценкой возможного экологического ущерба в результате деятельности предприятия и осуществлению работ по проведению восстановительных мероприятий;

– контроль за сбросом загрязняющих веществ в городскую канализацию;

– контроль за работой канализационных сетей и сооружений абонентов.

Одной из характеристик сточных вод является их температура, которая в зимний период не падает ниже 15-20°С.

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованная система имеется только в ст. Новорождественская.

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Основные проблемы водоотведения Новорождественского сельского поселения:

1. ст. Новорождественская оснащена комбинированной системой водоотведения остальные децентрализованной;

2. высокий эксплуатационный износ очистных сооружений, канализационных сетей и насосно-силового оборудования;

3. Отсутствие технической инвентаризации системы водоотведения в полном объеме которая ведет к увеличению затрат при производстве плановых ремонтных работ и при аварийных ситуациях;

4. Отсутствие наличия приборов учета для фактического определения объема сточных вод;

5. Отсутствие лаборатории для проведения анализа.

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Приток сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах, отсутствует. Данные представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Баланс водоотведения

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |
| --- | --- | --- |
| Кол-во принятых сточных вод, всего | тыс. м3/год | - |
| абоненты группы «население» | тыс. м3/год | - |
| абоненты группы «бюджетные организации» | тыс. м3/год | - |
| абоненты группы «прочие» | тыс. м3/год | - |

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

Приток неорганизованного стока – сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения в технологических зонах по поверхности рельефа местности, отсутствует.

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей в Новорождественском сельском поселении осуществляется в соответствии с действующим законодательством, количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Доля объемов сточных вод, рассчитанная данным способом, составляет 100%. Приборы учета фактического объема сточных вод не установлены. Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г (с изменениями на 19 декабря 2022 года)
(редакция, действующая с 1 марта 2023 года). В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства. Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.  Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком.

В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая. Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод. Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле. Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах.

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В Новорождественском сельском поселении расположена одна технологическая зона.

Таблица 26 – Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет

| Год | Объем отведенных и очищенных сточных вод, м3 |
| --- | --- |
| 2012г. | - |
| 2013г. | - |
| 2014г. | - |
| 2015г. | - |
| 2016г. | - |
| 2017г. | - |
| 2018г. | - |
| 2019г. | - |
| 2020г. | - |
| 2021г. | - |
| 2022г. | - |

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

| № | Населенный пункт | Население, чел. | Норма водоотведения, л/сут на чел. | Расчетный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 2022г. |
| 1 | ст. Новорождественская | - | - | - | - |
| 2 | п. Челбас | - | - | - | - |
| 2036г. |
| 1 | ст. Новорождественская | - | - | - | - |
| 2 | п. Челбас | - | - | - | - |

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

2.3 Прогноз объема сточных вод

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 27 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

| Поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения |
| --- |
| Существующее | Планируемое |
| тыс. м3/год | тыс.м3/сут | тыс. м3/год | тыс. м3/сут |
| Новорождественское с.п. |
| - | - | - | - |

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

В настоящее время согласно данным, представленным администрацией на территории сельского поселения, выделяется одна технологическая зона:

На расчетный срок необходимо:

– прекращение сброса неочищенных сточных вод;

– строительство и реконструкция канализационных самотечных и напорных коллекторов, используя современные материалы и технологии;

– повышение надежности работы систем водоотведения;

– сокращение сброса сточных вод за счет их повторного использования в промышленности и сельском хозяйстве.

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Данные отсутствуют.

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам в групповой негерметичный выгреб.

Канализационная насосная станция предназначена для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Места расположения насосных станций выбраны с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

Таблица 28 – Характеристика КНС

| Наименование КНС | Марка насоса | Кол-во насосов | Производительность, м3/сут | Режим работы, ч | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 ул. Бочарова, ст. Новорождественская | - | - | 240 | - | - |

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово-предупредительных ремонтов по выполнению комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации. Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Данные отсутствуют.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

В Новорождественском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная система водоотведения. Комбинированную (централизованную и децентрализованную) систему водоотведения имеет только ст. Новорождественская. В станице сохранить существующую систему водоотведения. На территории п. Челбас предусмотреть децентрализованную систему отвода сточных вод.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Раздел «Водоотведение» Схемы водоотведения Новорождественского сельского поселения до 2036 года разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения Новорождественского сельского поселения являются:

– постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам) и обеспечение нормативов качества окружающей среды;

– удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

– постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоотведение», Схемы водоотведения являются:

– обеспечение нормативов негативного воздействия в процессе эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения;

– замена оборудования на очистных сооружениях для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

– обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

– создание системы управления канализацией, с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

– повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

– строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий поселения, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей Новорождественского сельского поселения;

– обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

– показатели качества обслуживания абонентов;

– показатели качества очистки сточных вод;

– показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

– соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды;

– иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В Новорождественском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная система водоотведения. Комбинированную (централизованную и децентрализованную) систему водоотведения имеет только ст. Новорождественская. В станице сохранить существующую систему водоотведения. На территории п. Челбас предусмотреть децентрализованную систему отвода сточных вод.

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоотведения проводятся на основе:

– анализа существующих технических и технологических проблем,

– анализа состояния объектов системы водоотведения и результатов обследований, и включают в себя, в зависимости от типа объекта, оценку по критериям:

– обеспечение бесперебойности предоставления услуг водоотведения;

– повышение энергетической эффективности сооружений и оборудования системы водоотведения;

– обеспечение надежности водоотведения, повышение надежности, продление срока службы сооружений и оборудования;

– обновление канализационной сети в целях повышения надежности и снижения количества повреждений и засоров;

– обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые территории Новорождественского сельского поселения.

Обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей сопряжено с необходимостью их инженерного обеспечения в части канализования.

Доступ к услугам водоотведения для существующих и перспективных потребителей, а также создание условий для их обеспечения, осуществляется за счет строительства канализационных трубопроводов и инженерных сооружений на основании договоров о технологическом присоединении, выполняемых в соответствии с нормами, установленными законодательством, в том числе:

– Федеральным законом от 7 декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 30 ноября 2021 года);

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 №645 «Об утверждении типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» (с изменениями на 30 ноября 2021 года).

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Основными техническими мероприятиями по водоотведению необходимыми для охвата существующих потребителей на территории Новорождественского сельского поселения является реконструкция КНС и межквартальных сетей.

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Телевизионная диагностика — это современная технология оценки технического состояния подземных коммуникаций и инженерных сооружений. Внедрение данной технологии позволяет эксплуатирующим службам дать объективную оценку состояния этих коммуникаций и сооружений, своевременно и правильно провести ремонт, оценить качество ремонта. Преимущества этой технологии позволят не только оценить техническое состояние подземных коммуникаций, но и сопроводить работы по бестраншейным методам реновации инженерных сооружений, а также контролировать работоспособность оборудования и технологической оснастки во время выполнения работ.

Телевизионная диагностика технического состояния инженерных сооружений и подземных коммуникаций служит для следующих целей:

– Определения степени внутреннего состояния трубопроводов при выборе последующих оптимальных методов и способов ремонта;

– Определения качества ремонта;

– Определения качества прочистки;

– Определения степени воздействия газовой коррозии на конструкции и сооружения каналов и коллекторов;

– Определения расположения засыпанных и заасфальтированных колодцев;

– Осмотра на стадии приемки;

– Ведения статистического учета и анализа видов неисправностей и деструктивных признаков в трубопроводах для прогнозирования их развития (кадастр);

– Ведения кадастра подземных коммуникаций и актуализации базы данных (в составе геоинформационных систем) в части пополнения и обновления информационного блока видеоизображений внутренней поверхности труб и объектов.

Технология телевизионной диагностики состоит из четырех основных частей:

– Оперативный осмотр;

– Предупреждающий осмотр;

– Целевой осмотр;

– Сопровождающий осмотр.

Оперативный осмотр трубопроводов проводят при аварийных ситуациях, когда перед восстановлением целостности трубопроводов определяются параметры и объемы ремонтных работ, при проверке качества ремонта, при контроле технического состояния на стадии приемки трубопроводов, при контроле качества прочистки.

Предупреждающий осмотр связан с определением в первую очередь технического состояния подземных коммуникаций, имеющих практически 100% износа, и планированием их ремонта.

Целевой осмотр проводится для проверки выводов и предположений информационных и аналитических систем. Имеющиеся и создаваемые программы позволяют устанавливать зависимость эксплуатационно-технического состояния подземных сооружений и инженерных коммуникаций и выявлять проблемные участки, требующие фактического подтверждения и уточнения причин возникновения и характера дефектов.

Сопровождающий осмотр позволяет контролировать работоспособность и техническое состояние оборудования бестраншейных технологий и сопровождающей эти работы технологической оснастки.

Устройство с камерой, продвигаясь вдоль трубопровода, транслирует изображение внутренней поверхности на монитор. Оператор, наблюдая за изображением на мониторе, в режиме реального времени получает полную достоверную картину состояния обследуемого трубопровода.

Телеинспекция позволяет достичь большой экономии средств за счет исключения из планового ремонта работоспособных участков трубопровода, так как может достоверно оценить состояние трубопровода, а также определить участки, требующие срочного ремонта, и участки, находящиеся в удовлетворительном состоянии.

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 4 ноября 2022 года), вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять согласно таблицы 7.1.2 раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в таблице 29.

Таблица 29 – Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| а) Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) Поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Точное определение границ зон размещения объектов централизованной системы водоотведения уточняется в ходе проектных работ.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

В строительный период в ходе работ по реконструкции канализационных сетей неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

– Загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

– Образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

– Образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не имеют необратимых последствий для природных экосистем. Однако, учитывая уникальность и особую ценность природных объектов района, проектирование и ведение строительных работ необходимо осуществлять с разработкой и тщательным соблюдением мероприятий по предотвращению и минимизации негативного воздействия.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Величина инвестиций в строительство и техническое перевооружение для предприятий, осуществляющих регулируемые виды деятельности, определяется Федеральной службой по тарифам РФ, либо соответствующей региональной службой и включается в цену производимой продукции, как инвестиционная составляющая в тарифе. По отраслевым методикам расчета себестоимости в водообеспечении инвестиционная составляющая рассчитывается как часть прибыли и выделяется отдельной строкой, отдельно от общей прибыли. Однако в связи с отсутствием долгосрочной инвестиционной программы по развитию водопроводно-канализационного хозяйства, а также высокой доли неопределенности относительно предельно допустимых индексов роста тарифа на услуги ЖКХ, включение в схемы водоотведения конкретных объемов инвестиций по соответствующим периодам, нецелесообразно. Профильному региональному ведомству, отвечающему за установление тарифа, рекомендуется учитывать максимально возможный объем инвестиционной составляющей, учитывая высокую степень износа основных фондов.

Таблица 30

| Наименование мероприятия (проекта) | Объем финансирования, тыс. руб | Наличие ПСД | Наличие ПСД (завершена/ разрабатывается /не заказана) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция канализационных самотечных коллекторов, используя современные материалы и технологии | - | - | - | 2023-2036г. |
| Повышение надежности работы систем водоотведения | - | - | - | 2023-2036г. |
| Капитальный ремонт канализационных насосных станций | - | - | - | 2023-2036г. |
| ИТОГО | - | - | - | - |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Оценка социально-экономической и экологической эффективности реализации мероприятий развития системы водоотведения, должна осуществляться на основе системы целевых индикаторов и показателей, которые обеспечат мониторинг динамики изменений в секторе водоотведения за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления развития системы водоотведения на расчетный период до 2036 года:

По критерию «надежность, качество водоотведения»:

– реконструкция очистных сооружений;

– реконструкция сетей с критическим уровнем износа.

По критерию «эффективность, снижение себестоимости услуг водоотведения»:

– реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

– повысить надежность работы;

– упростить техническое обслуживание.

По критерию «качество, эффективность управления»:

– оптимизация структуры организации коммунального комплекса.

Эксплуатирующая организация МУП «ЖКХ Тихорецкий район» является единственной организацией, покрывающей потребности населения, бюджетных и прочих организаций в услуге по водоотведению.

В соответствии с действующей нормативно-методической базой для разработки схемы муниципальным образованием не были установлены и количественно измерены целевые индикаторы, достигаемые при реконструкции системы водоснабжения Новорождественского сельского поселения.

При актуализации схемы водоснабжения представителями муниципального образования разработчик рекомендует сформировать следующие группы целевых индикаторов:

– Группа «обеспечение нормативных требований качества»;

– Группа «обеспечение надежности оказания услуг»;

– Группа «эффективность производства и управления»;

– Группа «качество работы с потребителями»;

Данные целевые индикаторы необходимы для целей получения по итогам реализации Проекта схемы водоотведения Новорождественского сельского поселения следующих результатов:

– обеспечение требуемого уровня эффективности, сбалансированности, безопасности и надежности функционирования систем водоотведения Новорождественского сельского поселения;

– создание инженерных коммуникации и производственных мощностей системы централизованного водоотведения для подключения вновь построенных (реконструируемых) объектов жилищного фонда, социальной инфраструктуры, общественно-делового и производственного назначения;

– обеспечение качественного и бесперебойного водоотведения потребителей Новорождественского сельского поселения.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения н перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозных объектов централизованной системы водоотведения в Новорождественского сельском поселении не выявлено. Запланировать работу по выявлению бесхозных объектов водоотведения.